# ANEXO 1

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 014-2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

DESCRIPCIÓN

Contratación de Servicios Especializados para la adecuación de Cancha de Futbol de Pasto Sintético. (Materiales / Mano de Obra). Adecuación de Cancha de Futbol de Tierra con medidas de 28m x 56m. Ubicada en instalaciones de la Unidad Deportiva Jardines de Nuevo México. El Proveedor adjudicado deberá cubrir el servicio con las siguientes especificaciones: Compactación de terreno con equipo mecánico Nivelación de 20 cm de tepetate compactado Rampa alrededor de cancha de 20 cm para nivelar Suministro e instalación de pasto sintético de 45mm de altura, densidad de 8800 y 850 de peso, fabricado con cerdas de polietileno en color verde, las líneas de trazo del mismo material en color blanco. Suministro y colocación de caucho y arena sálica que sea necesario para el buen funcionamiento Instalación de 2 módulos de Back Stop de 10x8 con postes de 3 ½ “Calibre 11 y largueros de 3m Suministro e instalación de malla perimetral de la cancha con 168m linéales con 2 de altura con malla triple nudo Adecuación de canaletas para desagüe Adecuación de 1 pozo de absorción para evitar inundaciones en el espacio. Instalación de 2 porterías de tubo de 4” cedula 30 de 4x2.20 Ubicación de la Cancha: Calle Décima Oriente, esquina Profa Idolina Gaona, Zapopan, Jalisco. (Junto al Módulo de Seguridad Pública).

Condiciones:

Criterios de evaluación:

b. Costo beneficio.